Общество с ограниченной ответственностью

«Научно-проектная организация

«Южный градостроительный центр»

(ООО «НПО «ЮРГЦ»)

| Арх.№______________ | Заказ: 07-2014/2 Заказчик: Администрация Завитинского района Амурской области |
| --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МО ИННОКЕНТЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

ЗАВИТИНСКОГО РАЙОНА

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Планируемые объекты местного значения

Параметры функциональных зон

Директор ООО «НПО «ЮРГЦ»				С.Ю. Трухачёв

Ростов-на-Дону

2014г.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

МО ИННОКЕНТЬЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

| № п/п | Наименование раздела | гриф | Масштаб*, формат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Положение о территориальном планировании: |
| 1 | Положение о территориальном планировании | н/с | Сшив формата А4 |  |
|  | Графические материалы генерального плана: |
| 2 | Карта объектов местного значения. | н/с | М 1:5 000 |  |
| 3 | Карта функциональных зон и границ населенных пунктов | н/с | М 1:25 000 |  |
| 4 | Карта функциональных зон и границ населенных пунктов. (Фрагменты 1, 2) | н/с | М 1:5 000 |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта ген. плана в текстовой форме: |
| 5 | Том 1. Современное состояние, обоснование вариантов размещения объектов местного значения | н/с | Сшив формата А4 |  |
| 6 | Том 2. Климат, природные ресурсы, современное состояние окружающей среды. Перечень основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера. | н/с | Сшив формата А4 |  |
|  | Материалы по обоснованию проекта ген. плана в графической форме: |
| 7 | Положение МО Иннокентьевский сельсовет в составе Завитинского района Амурской области | н/с | М 1:100 000 |  |
| 8 | Карта современного использования территории (опорный план) | н/с | М 1:25 000 |  |
| 9 | Карта современного использования территории (опорный план). (Фрагменты 1, 2). | н/с | М 1:5 000 |  |
| 10 | Карта ограничений и результатов комплексного анализа | н/с | М 1:25 000 |  |
| 11 | Карта ограничений и результатов комплексного анализа (Фрагменты 1, 2). | н/с | М 1:5 000 |  |
| 12 | Карта территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера | н/с | М 1:25 000 |  |
| 13 | Карта территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера (Фрагменты 1, 2). | н/с | М 1:5 000 |  |
| 14 | Карта социальной и транспортной инфраструктуры | н/с | М 1:25 000 |  |
| 15 | Карта социальной и транспортной инфраструктуры (Фрагменты 1, 2). | н/с | М 1:5 000 |  |
| 16 | Карта инженерной инфраструктуры | н/с | М 1:25 000 |  |
| 17 | Карта инженерной инфраструктуры (Фрагменты 1, 2). | н/с | М 1:5 000 |  |
| 18 | Карта перспективного использования территории поселения (проектный план) | н/с | М 1:25 000 |  |
| 19 | Карта перспективного использования территории поселения (проектный план) (Фрагменты 1, 2). | н/с | М 1:5 000 |  |

Авторский коллектив:

Трухачёв Ю.Н. 	руководитель проекта, заслуженный архитектор России, советник Российской академии архитектуры и строительных наук, вице-президент Союза архитекторов России

Прохоров А.Ю.	главный архитектор проекта

Чеботарев Д.В.	архитектор I категории

Крюкова В.В. – 		старший экономист градостроительства ООО «НПО «ЮРГЦ»

при участии: 	архитектора Золотаревой А.В, инженеров Хохлачева Р.В., Шека Т.Е.

Техническое обеспечение проекта – инженер-программист М.Ю. Трухачёв, корректор Титова Л.А.

Графические материалы генерального плана разработаны с использованием ГИС «ObjectLand 2.7.6». Проведение вспомогательных операций с графическими материалами осуществлялось с использованием САПР «AutoCAD», графических редакторов «CorelDraw», «Photoshop».

Создание и обработка текстовых и табличных материалов проводилась с использованием пакетов программ «Microsoft Office 2010», «FineReader 9.0».

При подготовке данного проекта использовано исключительно лицензионное программное обеспечение, являющееся собственностью ООО «НПО»ЮРГЦ».

Содержание

Введение	6

Раздел 1. Сведения о планируемых объектах местного значения поселения.	9

Раздел 2. Сведения о функциональных зонах	17

### Введение

Генеральный план МО Иннокентьевский сельсовет Завитинского района Амурской области разработан обществом с ограниченной ответственностью «Научно-проектная организация «Южный градостроительный центр» в соответствии с муниципальным контрактом №05 от 04.02.2014г.

Основанием для разработки генерального плана послужили:

- положения статей Градостроительного кодекса РФ (ФЗ-190 от 29.12.2004г.);

- положения закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ;

- техническое задание – приложение к муниципальному контракту.

Для генерального плана установлены следующие этапы проектирования:

Исходный год 								2013г.

Первая очередь реализации генерального плана 			2023г.

Расчётный срок 								2033г.

В составе генерального плана также даны предложения на отдалённую перспективу – после 2033г.

Генеральный план – основной документ территориального планирования МО Иннокентьевский сельсовет, нацеленный на определение назначения территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, Амурской области, Завитинского района и соседних муниципальных образований.

Целью является разработка комплекса мероприятий для сбалансирования территории, ее устойчивого развития как единой градостроительной системы.

Задачи разработки генерального плана:

- проанализировать существующее положение территории;

- выявить сильные и слабые стороны территории как единой градостроительной системы;

- разработать прогноз развития территории по трём вариантам: оптимистическому, инерционному, пессимистическому;

- разработать рекомендации и предложения по улучшению среды жизнедеятельности.

В основу разработки проекта генерального плана положен основной методологический принцип рассмотрения территории как совокупности четырёх систем - пространственной, социальной, экологической, экономической.

Показатели развития территории, заложенные в проекте генерального плана, частично являются самостоятельной разработкой проекта генерального плана, а частично обобщают прогнозы, предложения и намерения органов государственной власти Российской Федерации, Амурской области, Администрации Завитинского района и МО Иннокентьевский сельсовет и иных организаций. Генеральный план не является директивным документом по развитию территории сельского поселения, а представляет собой модель развития событий по различным сценариям.

При подготовке проекта генерального плана использовались отчётные и аналитические материалы территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Амурской области («Амурстат»), фондовые материалы отдельных органов государственного управления области, органов местного самоуправления и прочих организаций, данные собственных исследований состояния различных сфер жизнедеятельности на территории сельсовета.

В ходе работы над проектом генерального плана коллектив ООО «НПО «ЮРГЦ» провёл сбор исходных данных от администрации сельского поселения, министерств и ведомств области, было проведено анкетирование предприятий и организаций, учреждений здравоохранения, образования, культуры, были  запрошены данные в органах государственной власти Российской Федерации.

В феврале 2014 г. было проведено анкетирование предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования. Около 70% из них откликнулись на анкеты, разосланные от имени администрации района, и дали свои ответы по параметрам современного состояния предприятия, планируемым ими перспективам развития и т.п., что позволило скоординировать проектные решения генерального плана и намерения по развитию территории органов местного самоуправления и основных предприятий и организаций на территории сельсовета.

В феврале 2014 г. группой сотрудников «ЮРГЦ» было проведено натурное обследование территории и рабочие встречи со специалистами  администрации сельского поселения, предприятий и учреждений. В ходе встреч обсуждались намерения по развитию инфраструктуры, перспективы социально-экономического развития территорий.

Работы над проектом генерального плана выполнялись в соответствии с решениями разработанной и утвержденной  схемы территориального планирования Амурской области, выполненной в 2009 г. ООО Проектный институт «Ленгипрогор» и с учетом предложений, содержащихся в утвержденной схеме территориального планирования Завитинского района, выполненной ФГУП РосНИПИУрбанистики в 2012г.

*     *     *

Работу над проектом генерального плана осложняло отсутствие полного статистического наблюдения на территории сельского поселения, что затрудняло выполнение задачи дифференциации показателей социально-экономического и планировочного развития применительно к отдельным предприятиям и территориям в границах сельского поселения. Ввиду вышеизложенного часть показателей социально-экономического и пространственного развития территории не может быть детализирована авторами проекта применительно к отдельным местам приложения труда.

В ходе подготовки проекта был проведён анализ нормативно-правовой базы территориального развития, мониторинг публикаций в СМИ, экспертные интервью специалистов в различных отраслях деятельности.

На завершающем этапе подготовки генерального плана основные проектные решения были согласованы с Администрацией МО Иннокентьевский сельсовет.

*     *     *

Общее состояние и качество среды обитания является одним из существенных факторов в конкурентной борьбе территорий за размещение государственных и частных инвестиций. Разработка генерального плана МО Иннокентьевский сельсовет как документа, направленного на оптимизацию пространственной среды территории муниципального образования и представленного в виде геоинформационной системы, является значительным положительным фактором в формировании общероссийской репутации поселения как территории, предполагающей комплексное развитие в своих границах промышленных и транспортных организаций, с формированием комфортной среды проживания населения.

### Раздел 1. Сведения о планируемых объектах местного значения поселения.

| № п/п | Вид объекта | Планируемое назначение | Наименование планируемого объекта | Основные характеристики объекта | Местоположение | Характеристики зон с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улицы и дороги в границах населенного пункта | Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов, в границах городских округов | Реконструкция улицы до уровня основной улицы села. | Длина 1,2км, ширина асфальтобетонного покрытия проезжей части 7 м. Ширина тротуара 2х1,5 м. Применить типовое проектное решение. | с. Иннокентьевка, ул. Центральная | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 2 | Улицы и дороги в границах населенного пункта |  | Реконструкция улицы до уровня основной улицы села. | Длина 1,1км, ширина асфальтобетонного покрытия проезжей части 7 м. Ширина тротуара 2х1,5 м. Применить типовое проектное решение. | с. Ивановка, ул. Горького | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 3 | Улицы и дороги в границах населенного пункта |  | Реконструкция улицы до уровня основной улицы села. | Длина 1,4км, ширина асфальтобетонного покрытия проезжей части 7 м. Ширина тротуара 2х1,5 м. Применить типовое проектное решение. | с. Демьяновка, ул. Нижняя | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 4 | Улицы и дороги в границах населенного пункта |  | Ремонт и реконструкция существующей улично-дорожной сети и тротуаров населенных пунктов в соответствии с проектными профилями улиц. | Общая длина 13,2 км, ширина асфальтобетонного (гравийного) покрытия проезжей части 5,5-6 м. Ширина тротуара 2х1,0 м. Применить типовое проектное решение. | с. Иннокентьевка, с. Ивановка, с. Демьяновка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 5 | Улицы и дороги в границах населенного пункта |  | Реконструкция и новое строительство автодорог к планируемым сельскохозяйственным (агропромышленным территориям). | Длина 1,1 км, ширина асфальтобетонного покрытия проезжей части 5,5 м. Ширина тротуара 1х1,5 м. Применить типовое проектное решение | с. Иннокентьевка, с. Ивановка, | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 6 | Автомобильные дороги местного значения вне границах поселения вне границ населенного пункта |  | Реконструкция существующей автодороги (местного значения) на южной окраине с. Иннокентьевка для обеспечения подъезда к гидротехническому сооружению и проектируемой рекреационной зоне. | Длина 0,5 км, ширина асфальтобетонного (гравийного) покрытия проезжей части 6 м. Ширина тротуара 1х1,2 м. Применить типовое проектное решение | МО Иннокентьевский с-ст в районе водохранилища между с. Демьяновка и с. Иннокентьевка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 7 | Водозаборы | Водоснабжение | Реконструкция существующих водозаборных сооружений, расположенных на территории с. Иннокентьевка и с. Демьяновка с установкой дополнительного оборудования (станции водоподготовки и обезжелезивания). | Применить типовые проектные решения | с. Иннокентьевка, с. Демьяновка | Устанавливается зона охраны источника питьевого водоснабжения 1 пояса в границах земельного отвода, 2,3 в соответствии с проектом |
| 8 | Водоочистные сооружения, насосные станции |  | Реконструкция существующего напорно-регулирующего сооружения (водонапорная башня) | Применить типовые проектные решения | с. Иннокентьевка, северная часть села | Устанавливается зона охраны объекта питьевого водоснабжения |
| 9 | Водозаборы, водоочистные сооружения, насосные станции |  | Реконструкция существующих водозаборных сооружений, с установкой дополнительного оборудования (станции водоподготовки и обезжелезивания). | Применить типовые проектные решения | с. Демьяновка | Устанавливается зона охраны источника питьевого водоснабжения 1 пояса в границах земельного отвода, 2,3 в соответствии с проектом |
| 10 | Магистральные сети |  | Строительство водопроводных сетей на территории существующей и проектируемой жилой застройки | Длина водопроводной сети в с. Иннокентьевка 4,5 км, с. Ивановка 2,7 км, с. Демьяновка 3,0 км. | с. Иннокентьевка, с. Ивановка, с. Демьяновка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 11 | Канализационные очистные сооружения | Водоотведение | Строительство КОС с установкой оборудования для приема канализационных стоков, доставляемых автотранспортом | КОС мощностью 60м3/сут. Применить типовые проектные решения, возможна установка КОС заводского изготовления | В южной части с. Иннокентьевка. | Устанавливается СЗЗ в размере 100м |
| 12 | Магистральные сети |  | Строительство канализационного коллектора с устройством теплоизоляционной защиты. | Длина 3,7 км. | с. Иннокентьевка по ул. Г.Ядыкина, ул. Партизанская до площадки проектируемых КОС | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 13 | Магистральные сети, ОСДК |  | Строительство ливневой канализации в простейшем открытом варианте (лотки, канавы), строительство (установка) очистных сооружений дождевой канализации (ОСДК). | Длина ливневой канализации 3,1 км. Количество ОСДК 1 шт. Применить типовые проектные решения. | В центральной части с. Иннокентьевка ОСДК на южной окраине села | Устанавливается СЗЗ в размере 50м |
| 14 | Трансформаторные подстанции и ВЛ в диапазоне напряжения 110-10 кВ | Электроснабжение | Реконструкция, модернизация и замена изношенных ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ, ТП (КТП) | ВЛ 10 кВ, ВЛ 0,4 кВ, ТП (КТП) | На территории населенных пунктов Иннокентьевского сельсовета. | Устанавливается охранная зона 2-10м |
| 15 | Трансформаторные подстанции и ВЛ в диапазоне напряжения 110-10 кВ |  | Строительство новых ТП, ВЛ 10 кВ и разводящих сетей низкого напряжения 0,4 кВ преимущественно | ТП, ВЛ 10 кВ и разводящие сети низкого напряжения 0,4 кВ | На территории проектируемой жилой застройки с. Иннокентьевка с. Ивановка, с. Демьяновка и новых агропромышленных территориях | Устанавливается охранная зона 2-10м |
| 16 | Газопроводы высокого и среднего давления | Газоснабжение | Строительство участка межпоселкового газопровода высокого давления от проектируемой АГРС в районе Северной горки Завитинского района до проектируемого ГРП с. Демьяновка и с. Ивановка | Межпоселковый газопровод высокого давления | В границах МО Иннокентьевский сельсовет | Устанавливается охранная зона |
| 17 | Газораспределительные пункты |  | Строительство газораспределительного пункта (ГРП). | ГРП | В южной части с. Демьяновка. | Устанавливается охранная зона |
| 18 | Газораспределительные пункты |  | Строительство газораспределительного пункта (ГРП) | ГРП | В восточной части с. Иннокентьевка. | Устанавливается охранная зона |
| 19 | Газораспределительные пункты |  | Строительство шкафного газораспределительного пункта (ГРПШ) | ГРПШ | На территории с Иннокентьевка, с. Демьяновка и с. Ивановка. | Устанавливается охранная зона |
| 20 | Газопроводы высокого и среднего давления |  | Строительство газопроводов среднего и разводящих сетей низкого давления и газорегуляторных пунктов | Газопроводы среднего и разводящие сети низкого давления, газорегуляторные пункты | На территории с Иннокентьевка, с. Демьяновка и с. Ивановка. | Устанавливается охранная зона |
| 21 | Котельные | Теплоснабжение | Реконструкция и модернизация существующей котельной в с. Иннокентьевка с возможностью перспективного переоснащения оборудования на использование сетевого газа. | Угольная (газовая) котельная | с. Иннокентьевка, ул. Школьная, 3 | Устанавливается СЗЗ в соответствии с проектом |
| 22 | Иные объекты | Предупреждения затопления и подтопления территории | Строительство водоотводной перехватывающей канавы | Канава длиной 1,4 км. | Иннокентьевское СП вдоль западной окраины с. Демьяновка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 23 | Парки, скверы, бульвары, набережные, пляжи. | Создание условий для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового отдыха населения. | Реконструкция сельского сквера с выполнением благоустройства территории. | Сельский парк площадью 0,4 га. | с. Иннокентьевка в районе почты по ул. Центральная | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 24 | Парки, скверы, бульвары, набережные, пляжи. |  | Реконструкция существующих зеленых насаждений и организация сельского сквера с выполнением благоустройства территории. | Сквер площадью 0,75 га. | с. Иннокентьевка в центральной части села по ул. Центральная | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 25 | Многолетние зеленые насаждения | Зеленые насаждения специального назначения | Посадка шумозащитной лесополосы | Лесополоса площадью 1,1га | с. Иннокентьевка вдоль региональной автодороги Завитинск – Поярково. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 26 | Многолетние зеленые насаждения |  | Посадка шумозащитной лесополосы | Лесополоса площадью 0,2га | с. Демьяновка вдоль региональной автодороги Завитинск – Поярково. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 27 | Пожарные резервуары и др. | Обеспечение мер первичной пожарной безопасности | Подъезд с твердым покрытием | Длина 290 м. Ширина твердого покрытия 3,5 м. | с. Иннокентьевка, в восточной части села | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 28 | Пожарные резервуары и др. |  | Подъезд с твердым покрытием | Длина 260 м. Ширина твердого покрытия 3,5 м. | с. Демьяновка, в юго-восточной части села | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 29 | Спортивный зал | Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта | Реконструкция здания сельского клуба с организацией многофункционального спортивного зала для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. | В объеме существующего здания | с. Иннокентьевка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 30 | Спортивный зал |  | Реконструкция здания сельского клуба с организацией многофункционального спортивного зала для проведения культурно-массовых и спортивных мероприятий. | В объеме существующего здания | с. Демьяновка | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 31 | Спортивные плоскостные сооружения |  | Строительство спортивной площадки (мини-футбольное поле, беговые дорожки, хоккейная коробка, легкоатлетическая площадка) | Спортивная площадка (мини-футбольное поле, беговые дорожки, хоккейная коробка, легкоатлетическая площадка) площадью 1,8 га. | на северо-западной окраине с.. Иннокентьевка. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |
| 32 | Спортивные плоскостные сооружения |  | Строительство спортивной площадки (площадка для игровых видов спорта) | Строительство спортивной площадки (площадка для игровых видов спорта) площадью 0,37 га. | в районе клуба в с. Демьяновка. | Установление зон с особыми условиями использования территории не требуется |

### Раздел 2. Сведения о функциональных зонах

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Параметры функциональной зоны | Виды рекомендуемых объектов капитального строительства | Сведения о планируемых к размещению объектах федерального, регионального и местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зона индивидуальной (малоэтажной) жилой застройки | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны - 0,2; Максимальная этажность - 3. Максимальная высота объектов капитального строительства 14 м. Рекомендуемая плотность населения 30 - 60 чел./га Рекомендуемые размеры земельных участков 400-1500м2 | Малоэтажные многоквартирные дома до 2-х этажей. Жилые дома блокированной застройки с приусадебным участком. Индивидуальные жилые дома. Хозяйственные постройки, строения для содержания домашних животных и птицы. Отдельно стоящие, встроенно-пристроенные магазины, объекты общественного питания, парикмахерские общей площадью не более 50 кв. м. Мини-гостиницы, гостевые дома ёмкостью до 30 мест. Отделения почтовой связи. Амбулаторно-поликлинические учреждения, дошкольные образовательные учреждения, клубы, библиотеки, музеи. Спортивные площадки, спорт.ядра, спортивные корпуса, бассейны. Административные здания для размещения органов управления. Объекты для размещения органов по обеспечению законности и охраны порядка. Объекты инженерной инфраструктуры. |  |
| 2 | Зона общественно-деловой застройки | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -0,8; Максимальная этажность -3. Максимальная высота объектов капитального строительства 15м | Объекты розничной торговли. Торговые центры. Объекты общественного питания. Гостиницы, гостевые дома. Объекты мелкого бытового ремонта. Химчистки, прачечные, фотоателье, фотолаборатории. Деловые центры, бани, сауны, фитнес-центры, парикмахерские, гостиницы, кемпинги. Дошкольные образовательные учреждения. Общеобразовательные школы. Амбулаторно-поликлинические учреждения. Аптечные учреждения. Медицинские кабинеты. Административные здания для размещения органов управления. Объекты для размещения органов по обеспечению законности и охраны порядка. Объекты для предоставления социальных услуг. Спортивные площадки, спорт.ядра, спортивные корпуса, бассейны. Кинотеатры. Культурно-досуговые центры, дома культуры, клубы, библиотеки, музеи. Учреждения дополнительного образования детей и взрослых. Офисы и банки отделения почтовой связи, автостоянки, объекты инженерной инфраструктуры. Культовые объекты |  |
| 3 | Зона объектов образования | Максимальная этажность школ -3, детских садов-2. Максимальная высота объектов капитального строительства 15м (школ), 10м (детских садов). Процент озеленения земельного участка не менее 30; высота ограждения земельного участка не более 2,0 м; (допускается устанавливать ограждения только ажурной светопропускающей формы, без глухих частей). | Дошкольные образовательные учреждения. Общеобразовательные школы. Учреждения начального, среднего и дополнительного образования. Объекты инженерной инфраструктуры. | Предусмотрена строительство и реконструкция объектов местного значения муниципального района: Создание комплекса "Школа-детский сад" в с. Иннокентьевка; |
| 4 | Зона объектов здравоохранения и соцобеспечения | Максимальная этажность зданий -3, Максимальная высота объектов капитального строительства 15м Процент озеленения земельного участка не менее 30; высота ограждения земельного участка не более 2,0 м; (допускается устанавливать ограждения только ажурной светопропускающей формы, без глухих частей). | Объекты здравоохранения и социального обеспечения. Объекты инженерной инфраструктуры. | Предусмотрена строительство и реконструкция объектов местного значения муниципального района: Реконструкция ФАП в с. Ивановка; Реконструкция ФАП в с. Иннокентьевка; Реконструкция ФАП в с. Демьяновка; |
| 4 | Зона коммерческих и торговых объектов | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -0,8; Максимальная этажность - 2. Максимальная высота объектов капитального строительства 10м | Объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания, офисные здания (преимущественно крупные и (или) обособленно расположенные) и коммунально-бытового назначения, вспомогательной инфраструктуры. |  |
| 5 | Зона спортивных сооружений | Максимально допустимый коэффициент застройки земельного участка -0,8; максимальная этажность -2. Максимальная высота объектов капитального строительства 15 м; высота ограждения земельного участка не более 1,6 м (допускается устанавливать ограждения только ажурной светопропускающей формы, без глухих частей). | Физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные залы, плоскостные сооружения и объекты капитального строительства для занятий физкультурой и спортом, сопутствующая инфраструктура. |  |
| 6 | Зона коммунальных объектов | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -0,6; процент озеленения земельного участка не менее 10. | Коммунальные объекты с размером санитарно-защитной зоны не более 100 м (в том числе АЗС) |  |
| 8 | Зона зеленых насаждений специального назначения | Не установлены | Строительство объектов капитального строительства не предусмотрено (за исключением объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и линейных объектов капитального строительства). |  |
| 9 | Зона улично-дорожной сети | Не установлены | Строительство объектов капитального строительства не предусмотрено (за исключением объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и линейных объектов капитального строительства). |  |
| 10 | Зона объектов инженерной инфраструктуры | Не установлены | Объекты инженерного обеспечения и сопутствующей инфраструктуры | Предусмотрено размещение объектов местного значения сельского поселения, обеспечивающих электро-, тепло, газо, водоснабжение и водоотведение |
| 11 | Зона сельскохозяйственных предприятий | Максимально допустимый коэффициент застройки зоны -0,8; процент озеленения земельного участка не менее 10 | Сельскохозяйственные и агропромышленные объекты с размером санитарно-защитной зоны не более 300 м. Объекты инженерной и транспортной инфраструктуры, АЗС. | Предусмотрено строительство объектов местного значения муниципального района: Организация цехов первичной переработки сельхозпродукции в с. Иннокентьевка. Устанавливается санитарно-защитная зона до 100м. |
| 12 | Зона садов и огородов | Не установлены | Строительство объектов капитального строительства не предусмотрено (за исключением объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и соответствующих линейных объектов капитального строительства). |  |
| 13 | Зона многолетних насаждений | Не установлены | Строительство объектов капитального строительства не предусмотрено (за исключением объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и линейных объектов капитального строительства). |  |
| 14 | Зона парков, скверов и бульваров | Не установлены | Строительство объектов капитального строительства не предусмотрено (за исключением объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и линейных объектов капитального строительства). |  |
| 16 | Зона неиспользуемых природных территорий | Не установлены | Строительство объектов капитального строительства не предусмотрено (за исключением объектов инженерной и транспортной инфраструктуры и линейных объектов капитального строительства). |  |

В границах населенных пунктов с. Иннокентьевка, с. Ивановка и с. Демьяновка не планируется размещение объектов федерального и  регионального значения.

Вне границ населенных пунктов планируется на землях соответствующих категорий размещение следующих объектов регионального значения:

  - Объекты и инфраструктура автомобильных автодорог регионального значения в существующих границах полосы отвода.

  - Объекты и инфраструктура необходимая для обслуживания межпоселковых газопроводов высокого давления.

На 24км автодороги Завитинск – Поярково запланированы по капитальному ремонту автодорожный мост (отображен в графической части проекта).

Вне границ населенных пунктов планируется на землях соответствующих категорий размещение следующих объектов местного значения муниципального района:

- Строительство животноводческих ферм, комплексов (крупного рогатого скота) на 200-1200 голов в с. Иннокентьевка;

- Строительство свиноводческих ферм, комплексов до 1000 голов в районе с. Ивановка;

- Строительство детского оздоровительного лагеря в районе Иннокентьевского водохранилища между селами  Демьяновка и Иннокентьевка.

# Footnotes

Введение не входит в состав положения о территориальном планировании и, соответственно, не подлежит опубликованию и утверждению.

В редакции на 25.03.2011г.

Виды объектов местного значения, подлежащие отображению на карте планируемого размещения объектов местного значения,  установлены Законом Амурской области от 17.10.2011г. №541-ОЗ.

Установлено Законом Амурской области от 17.10.2011г. №541-ОЗ.

Сведения о планируемых для размещения объектах федерального значения не приводятся ввиду отсутствия действующих документов территориального планирования Российской Федерации.